INFORMACJE O PROJEKCIE Z31 :

- Zestawienie podstawowych wielkości ogółem (wg PN-ISO 9836:1997):

Kubatura  	~680 m3

Powierzchnia zabudowy 	196,3 m2

Powierzchnia całkowita :

- parter	246,4 m2

- poddasze 	205,1 m2

razem:	451,5 m2

Powierzchnia netto :

- parter	126,0 m2  + garaż 36,6  m2

- poddasze	106,3 m2

razem:	232,3 m2 + garaż 36,6 m2

Powierzchnia użytkowa (h=>1,9m) :

- parter	111,5 m2

- poddasze	83,5   m2

razem:	195,0m2

wysokość obiektu	7,70 m (od poziomu terenu)

Szerokość x długość	13,49 x 17,91 m

Dane orientacyjne do kalkulacji:

PRZY ZAKUPIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ZAPAS WOBEC PONIŻSZYCH OBLICZEŃ.

  - Fundament – ława ………………………………………~ 80m3

  - Fundament – ściana …………………………………….~ 57m2

  - ściany zewnętrzne parter:……………………… ………~200 m2

  - ściany wewnętrzne parter – działowe: ………………...~90 m2

  - ściany wewnętrzne parter – nośne: ……………………~84 m2

  - ściany zewnętrzne poddasze………………….……….~84 m2

  - ściany wewnętrzne poddasze – działowe: ……………~63 m2

  - ściany wewnętrzne poddasze – nośne: ………………~30 m2

  - Całkowita pow. stropu: ………………………………….~200 m2

  - Całkowita pow. Dachu…………………………………..~300 m2

  - Całkowita długość orynnowania: ………………………~26 mb

  - Kubatura drewna na więźbę…………………………….~ 8 m3