INFORMACJE O PROJEKCIE Z70 :

- Zestawienie podstawowych wielkości ogółem (wg PN-ISO 9838:1997):

Kubatura  (netto wewn.)	~648,2 m3  + część garażowa 132,52 m3

Powierzchnia zabudowy 	~203,93 m2

Powierzchnia całkowita :

parter: (z tarasami i podjazdem)	 251,11 m2

poddasze: (z balkonem)	 216,85m2

razem:	 467,96 m2

Powierzchnia netto :

parter: 	163,53 m2  w tym cz. garażowa 57,63 m3

poddasze: 	161,22 m2

razem:	324,75 m2

Powierzchnia użytkowa (h=>1,9m)

parter: 	105,9 m2

poddasze: 	120,85m2

razem:	226,75 m2

Wysokość budynku	8,20  m (od poziomu terenu)

Szerokość x długość	18,35 x 13,55m
Kąt dachu	45º i 30º

Dane orientacyjne do kalkulacji:

PRZY ZAKUPIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ZAPAS WOBEC PONIŻSZYCH OBLICZEŃ, EW ZWERYFIKOWAĆ PO WPROWDZENIU ZMIAN LUB ZMIERZYĆ

  - Fundament – ława 	…~10,58 m3

  - Fundament – ściana 	….~45m2

  - Ocieplenie fundamentu	…~38,9 m2

  - ściany zewnętrzne parter:…………………………………. ~124 m2
ściany wewnętrzne parter – nośne: 	~57 m2

  - ściany wewnętrzne parter – działowe: 	~82 m2

  - ściany zewnętrzne poddasze:……………………………. ~80 m2

  - ściany wewnętrzne poddasze – nośne: 	~28 m2

  - ściany wewnętrzne poddasze – działowe: 	~129 m2

  - Całkowita pow. stropu: ………………………….	~137 m2

  - Całkowita pow. dachu	~326 m2

  - Całkowita długość orynnowania: 	~30 mb

  - Kubatura drewna na więźbę	~8,6 m3